Управление образования и науки Липецкой области

Государственное областное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Грязинский технический колледж»

Методические указания

к выполнению домашней контрольной работы специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(заочное отделение)

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация »

Подготовил: преподаватель  Ушакова О. А..

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссией

технических дисциплин

Председатель

________________ Усова Л.А.

«___» ________________ 2017 г.

Грязи, 2017

Составитель:	О. А. Ушакова – преподаватель спецдесциплин Грязинского технического колледжа

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка

I. Общие методические указания по изучению дисциплины

II. Задания и методические указания по выполнению контрольной работы

Заключение

Список литературы

Аннотация

Методические указания предназначены для студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

и разработаны согласно требованиям ФГОС третьего поколения.

Методические указания совершенствуют методику преподавания дисциплины, реализует передовой опыт образования, включают в себя тематический план, краткий курс теоретического материала для каждого задания контрольной работы, материалы для самостоятельной работы студентов, пример выполнения задания, задания, разработанные по 30 вариантам, справочный необходимый материал.  Методические указания предназначены для активизации самостоятельной деятельности студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

и являются частью учебно-методического комплекса по дисциплине.

.

Пояснительная записка.

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для студентов заочного отделения 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

предусмотрено выполнение контрольной работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

Данный курс знакомит студентов с основами метрологии, стандартизации и сертификации на автомобильном транспорте.

В результате изучения курса «Метрология, стандартизация и сертификация» студенты должны уметь:

- применять документацию систем качества;

- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации;

- В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

и овладению профессиональными компетенциями (ПК)

| ПК 1.1 |  | Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2. | - | Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. |
| ПК 1.3. | - | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. |
| ПК 2.2. | - | Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ |

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):

| ОК 1 | - | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. | - | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | - | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях |
| ОК 4. | - | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | - | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | - | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | - | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | - | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышению квалификации. |
| ОК 9 | - | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | - | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

Контрольная работа призвана сформировать у студентов методику расчетов допусков и посадок основных соединений деталей машин: гладких цилиндрических соединений, подшипниковых узлов, шпоночных соединений , резьбовых соединений, а также основные знания по применению мерительных инструментов.

В методических указаниях представлены указания по выбору темы, оформлению работы, содержательные требования, варианты контрольной работы с методическими пояснениями, а также указан список литературы, Интернет – ресурсов, которыми студент может воспользоваться при выполнении контрольной работы.

# Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация

| Наименование разделов (тем) | Количество часов |
| --- | --- |
|  | максимальная учебная нагрузка | самостоя-тельная учебная работа | обязательная аудиторная учебная нагрузка, в т.ч. |
|  |  |  | всего занятий | в том числе |
|  |  |  |  | теория | ПЗ | КП |
| Раздел 1. Метрология | 46 | 44 | 2 | 2 | - | - |
| Раздел 2 . Стандартизация | 30 | 23 | 7 | 1 | 6 | - |
| Раздел 3 Сертификация | 20 | 19 | 1 | 1 | - | - |
| ИТОГО | 96 | 86 | 10 | 4 | 6 | - |

Рекомендуется такая последовательность изучения материала:

1. Ознакомиться  с содержанием программы (к данному заданию).

2. Изучить теоретические и практический материал к данному заданию. Сначала внимательно и вдумчиво прочитать материал темы, разобраться в основных понятиях, определениях, законах, правилах, следствиях и тд и их логической взаимосвязи. Затем приступите ко второму этапу – тщательному изучению материала во всех подробностях, конспектируя основные положения, определения, доказательства и правила.

3, Ответить на вопросы самопроверки, которые указаны в методических указаниях по организации и  проведению самостоятельной  работы студентов. При затруднении с ответами снова вернуться к учебнику и разобраться в соответствующем материале.

4. Закрепить усвоение материала путем разбора решенных задач, которые приведены в данных методических указаниях ниже по каждому заданию. Приступая к выполнению задания, не следует ограничиваться изучением только той темы, которая имеет непосредственное отношение к данной задаче. Предварительно должны быть изучены и другие вопросы, касающиеся содержания задачи.

После изучения всего материала студентами выполняется одна контрольная работа, задания которой охватывают все разделы дисциплины. Задачи контрольной работы даны в последовательности тем программы и поэтому должны решаться постепенно по мере изучения материала.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- контрольная работа выполняется в отдельной тетради от руки или в печатном виде на листах формата А4, с соблюдением требований ЕСКД;

- титульный лист выполняется следующим образом:

для печатания

Управление образования и науки Липецкой области

ГОБПОУ Грязинский технический колледж

Шифр №_____________

# Контрольная работа

по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Студента: 			____________________

Группы:

Специальности: 	23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2017, Грязи

для тетради

Работу необходимо выполнять четко и аккуратно. Каждую задачу начинать с новой страницы. В конце оставить страницу для рецензии.

На последней страницы следует написать полностью наименование и год издания методических указаний, из которых взято задание, и используемую литературу.

Необходимо полностью переписать условие задании. Решение необходимо выполнять в общем виде, после чего проставить числовые значения в том порядке, в каком они стоят, и получить искомый результат, придерживаясь стандартных обозначений. Каждое решение задачи должно быть выполнено в определенной последовательности, обосновано теоретически, пояснено необходимым текстом и краткими формулировками произведенных действий.

Все вычисления в задачах следует производить в единицах СИ, тщательно проверять подстановки значений, соблюдая размерности. Если возможно, проверить правильность ответа, решив задачу вторично каким-либо иным путем.

Выполненную контрольную следует своевременно отправить на проверку преподавателю.

После получения зачтенной контрольной работы необходимо внимательно изучить рецензию и все замечания преподавателя, обратив внимание на ошибки, доработать материал.

В процессе изучения каждый студент в зависимости от определенного для него варианта выполняет 3 практических задания и одно теоретическое.

Вариант контрольного задания определяется по двум последним цифрам шифра студента.

II. Задания и методические указания по выполнению контрольной работы

Задание 1

Тема: Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений

Задание. Определить предельные отклонении, величины наибольших и наименьших зазоров и натягов по заданным размерам и посадкам по системе СЭВ (см. табл.1) Построить схему расположения полей допусков по системе СЭВ в соединениях. Предельные отклонения нанести на чертежах.

Краткий теоретический материал

Поверхности

Деталей бывают цилиндрические, плоские, конические, эвольвентные, сложные (шлицевые, винтовые) и др. Кроме того, поверхности бывают сопрягаемые и несопрягаемые. Сопрягаемые - это поверхности, по которым детали соединяются в сборочные единицы, а сборочные единицы в механизмы. Несопрягаемые или свободные - это конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с поверхностями других деталей.

Внутренние цилиндрические поверхности, а также внутренние поверхности с параллельными  плоскостями  (отверстия  в  ступицах,  шпоночные  пазы  и  пр.) являются охватывающими.  Их условно называют отверстиями. Диаметры отверстий обозначают D. Наружные поверхности являются охватываемыми. Их условно называют валами и обозначают d.

Размеры

Размеры выражают числовые значения линейных величин (диаметров, длин и т. д.) и делятся на номинальный, действительные и предельные. В машино- и приборостроении все размеры в технической документации задают и указывают в миллиметрах.

Номинальный размер (обозначают D) - размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения.

Сопрягаемые поверхности имеют общий номинальный размер. Значения номинальных размеров округляют обычно в большую сторону (ГОСТ 6636 - 69).

Действительный размер (D-, dr) — размер, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Предельные размеры — два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер. Больший из двух предельных размеров называют наибольшим предельным размером {Dmax, dmm) и т д., а меньший — наименьшим предельным размером (Dmin, dmin)

Отклонения

Отклонением называют   алгебраическую  разность  между  размером

(действительным, предельным) и соответствующим номинальным размером. Отклонения отверстий обозначают: для отверстий -  Е, для валов - е.

Виды отклонений:

Действительное     отклонение     (Еr      er)     равно     алгебраической     разности действительного и номинального размеров:

Er=Dr-D;   er=dr-d

Предельное отклонение равно алгебраической разности предельного и номинального размеров. Различают верхнее, нижнее и среднее отклонения. Верхнее отклонение (ES, es) равно алгебраической разности наибольшего предельного и номинального размеров:

ES = Dmax-D; es = dimx-D

Нижнее отклонение (El, ei) равно алгебраической разности наименьшего предельного и номинального размеров:

EI = Dmm-D;   ei = dmm-D

Среднее отклонение (Ет<, ет) равно полусумме верхнего и нижнего отклонений: Ет = 0,5(ES + EI);    em = 0,5(es + ei)

Понятие о допуске размера.

Допуск (Т — общее обозначение, TD — отверстия, Td — вала) равен разности наибольшего и наименьшего предельных размеров

TD= Dmax - Dmm;

или    абсолютной    величине    алгебраической   разности    верхнего    и  нижнего отклонений.

TD = ES- EI;

Td = es- ei.

Допуск всегда является положительной Величиной независимо от способа его вычисления.

Графическое изображение допусков и отклонений

Принцип графического изображения допусков отдельных деталей (рис. 1).

Нулевая линия — линия, положение которой соответствует номинальному, размеру.

Поле допуска — поле, ограниченное верхними нижним отклонениями.

Положение поля допуска относительно номинального размера или нулевой линии определяется одним из двух отклонений — верхним или нижним, которое называют основным.

Для схемы, основными отклонениями являются: для поля допуска — отверстия — нижнее отклонение EI; для поля допуска вала — верхнее отклонение еs.

Рис. 1

Предельные отклонения откладывают от нулевой линии, а их численные значении вполне определяют величину и положение поля допуска относительно этой же линии.

Общие сведения о посадках

Характер соединений должен обеспечивать точность положения или перемещения деталей и сборочных единиц, надежность эксплуатации, простоту ремонта машин и приборов, поэтому конструкции соединений могут быть различными и к их характеру могут предъявляться различные требования.

В одних случаях необходимо получить подвижное соединение с зазором, в других — неподвижное соединение с натягом.

Зазором S называют разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, т. е. S = D - d

Натягом N называют разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия. При подобном соотношении диаметров d и D натяг можно считать отрицательным зазором, т. е.

N = -S =-(D-d) = d - D

Зазоры и натяги обеспечиваются не только точностью размеров отдельно взятых деталей, но главным образом соотношением размеров сопрягаемых поверхностей — посадкой.

Посадкой называют характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Посадки характеризуют свободу относительного перемещения соединенных деталей или их способность сопротивляться взаимному смещению. В зависимости от расположения полей допусков отверстия и вала посадки подразделяют на три группы:

посадки с зазором обеспечивают зазор в соединении (поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала);

посадки с натягом обеспечивают натяг в соединении (поле допуска вала

расположено над полем допуска отверстия);

переходные посадки дают возможность получать в соединении, как зазора, так и натяга (поля допусков отверстия и вала перекрываются).

Посадки с зазором

Посадки с зазором характеризуются предельными зазорами — наибольшим и наименьшим.

Наибольший зазор Smax равен разности наибольшего предельного размера отверстия и наименьшего предельного размера вала.

Smax=Dmax - dmin

Наименьший зазор Smin равен разности наименьшего предельного размера отверстия и наибольшего предельного размера вала

Smin =Dmin - d max

Формулы можно преобразовать для вычисления Smax и Smin через отклонения, для чего подставим в формулу значения Dmax и dmin из предыдущих формул:

Smin=ES - ei

Аналогично найдем:

Smin =EI - es

Посадка с натягом.

Посадки с натягом характеризуются предельными натягами.

Наибольший натяг Nmax равен разности наибольшего предельного размера вала и наименьшего предельного размера отверстия.

Наименьший натяг Nmin равен разности наименьшего предельного размера вала и наибольшего предельного размера отверстия:

Nmax = dmax – Dmin;

Nmin =  dmin -Dmax

Предельные натяги, как и предельные зазоры, удобно вычислять через предельные отклонения:

Nmm=es - EI;

Nmin=ei - ES

Переходные посадки.

Основой особенностью переходных посадок является то, что в соединениях деталей, относящихся к одним и тем же партиям, могут получаться или зазоры, или натяги. Переходные посадки характеризуются наибольшими зазорами и наибольшими натягами.

Smax=Dmax - dmin;

Nmax = dmax – Dmin.

Посадки в системе отверстия и в системе вала

Деталь, у которой положение поля допуска не зависит от вида посадки, называют основной деталью системы. Это может быть отверстие или вал, имеющие любое основное отклонение. В системе допусков и посадок основными деталями служат отверстия или валы, имеющие основное отклонение, равное нулю.

Таким образом, основная деталь - это деталь,  поле допуска которой является базовым для образования посадок, установленных в данной системе допусков и посадок. Основное отверстие — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю EI = 0 (см.рис. 2, б).

Рис.2

Основное отверстие — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю EI = 0 (см.рис. 2, б). У основного отверстия верхнее отклонение всегда положительное и равно допуску ES — О = TD; поле допуска расположено выше нулевой линии и направлено в сторону увеличения номинального размера.

Основной вал — вал, верхнее отклонение, которое равно нулю es = 0 см. рис.2,в). У основного вала Td = 0 – (-ei)  = |ei| ,

Поле  допуска расположено ниже нулевой линии и направлено в сторону уменьшения номинального размера.

В зависимости от того, какая из двух сопрягаемых деталей является основной, системы допусков и посадок включают два ряда посадок: посадки в системе отверстия  -различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием (см. рис. 2, б); посадки в системе весла — различные зазоры и натяги получаются Соединением различных отверстий с основным валом.

Квалитеты.

В ЕСД_. для размеров до 10 000 мм установлено 19 квалитетов: 01, 0, 1, 2, ..., 17. В порядке убывания точности допуски квалитетов условно обозначают IT01, ITO, IT2, ..., IT 16, IT 17. Для концевых мер длины: 01, 0, 1; для калибров и особо точных размеров: 2, 3, 4; для сопрягаемых размеров: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; для несопрягаемых и неответственных размеров и припусков: 14, 15, 16, 17.

Образование посадок в ЕСДП

Основные отклонении. Для образования полей допусков в ЕСДП для каждого интервала номинальных размеров установлены ряд допусков из 19 квалитетов и по 28 основных отклонений полей допусков валов и отверстий. Основные отклонения обозначают одной или двумя буквами латинского алфавита — прописными (А, В, С, CD, D и т. д.) для отверстий и строчными (а, Ь, с, cd, d и т. д.) для валов. Основные отклонения полей допусков можно обозначать буквой  с буквенным индексом.

Рис.3

Основные отклонения отверстий должны допускать образование посадок в системе отверстия и в системе вала с равными зазорами и натягами.

Ход работы

1. Кратко повторить материал по теме «Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений».

2. Исходные данные принять по таблице 2 приложения .

3. Определить:

а)	принятую систему данного сопряжения;

б)	верхние и нижнее отклонения отверстия и вала;

в)	посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;

г) предельные размеры отверстия и вала;

д)	допуски на изготовление отверстия и вала;

е) максимальный и минимальный зазор данного сопряжения;

ж) допуск зазора;

з) построить схемы полей допусков вала и отверстия;

и) проставить допуски и отверстия вала и отверстия на чертежах.

к) результаты расчетов свести в таблицу 1

Содержание отчета

В отчет необходимо включить:

- задание с исходными данными;

- решение (см. пункты а) – ж)) с подробным описанием процесса расчета;

- схемы полей допусков вала и отверстия;

- чертеж вала и отверстия с обозначенными допусками и посадками;

- таблицу с результатами расчетов.

Пример выполнения задания

Задание. Коленчатый вал двигателя автомобиля ЗИЛ 130 сопрягается с зубчатым колесом. В данном  сопряжении диаметр шейки коленчатого  вала имеет размер d=46-0,050mm,  a диаметр отверстия зубчатого колеса под  коленчатый вал D = 46+0'025.

Определить:

- принятую систему данного сопряжения;

- верхние и нижнее отклонения отверстия и вала;

- посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;

- предельные размеры отверстия и вала;

- допуски на изготовление отверстия и вала;

- максимальный и минимальный зазор или натяг данного сопряжения;

- допуск зазора или натяга;

- построить схему полей допусков;

- изобразить обозначение допусков и посадок  вала и отверстия на чертежах.

Решение

1. 	Из условия задачи определяем систему данного сопряжения, т.к. у отверстия нижнее отклонение равно нулю, а верхнее отклонение имеет знак плюс, то система отверстия.

2. Определяем верхнее и нижнее отклонение отверстия и вала:

Для отверстия: EI = +0,025мм, EJ= 0 мм

Для вала: es = 0,025мм , ei = -0,050мм

3. Определяем квалитеты и основные отклонения отверстия и вала:
Для отверстия: основное отклонение Н; Квалитет 7

Для вала: основное отклонение f; Квалитет 7

Из этого следует, что посадка с зазором.

4. Определяем предельные размеры отверстия и вала:
Для отверстия:

D max = D + ES = 46 + 0,025 = 46,025мм

Dmm = D + EJ = 46 + 0 =  6 мм

Для вала:

dmax = d + es = 46 + (-0,025) = 45,97 5 мм

dmm = d + ei = 46 + (-0,050) = 45,950 мм

5. Определяем допуски на изготовление отверстия и вала:
Допуск отверстия: TD = Dm - Dmm = 46,025 - 46 = 0,025мм

Допуск вала: Td = dmax - dmm = 45,975 - 45,950 = 0,025мм

Выполняем проверку допусков отверстия и вала через отклонение:

Для отверстия: TD = ES-EJ = 0,025 - 0 = 0,025мм

Для вала: Td = es- ei = (-0,025) - (-0,050) = 0,025мм

6. Определяем максимальный и минимальный зазор данного сопряжения:

Smax= Dmax-dmin =  46,025 - 45,950 = 0,075мм

Smin = Dmin –dmax = 46-45,975 = 0,025мм

7. Определяем допуск зазора:

TS = Smax - Smm = 0,075 - 0,025 = 0,050мм

Выполняем проверку допуска зазора через допуск отверстия и допуск вала:

Td = 0,025 + 0,025 = 0,050 мм

8. 	Определяем максимальный и минимальный зазор данного сопряжения:
Sma=Dmax - dmin = 46,025 - 45,950 = 0,075 мм
Smin=Dminм- dmax = 46 - 45,975 = 0,025мм

9. Определяем допуск зазора:

TS=Smaбx -Smin = 0,075 - ,025 = 0,050мм

Выполняем проверку допуска зазора через допуск отверстия и допуск вала:

TS = TD+Td = 0,025 + 0,025 = 0,050 мм

По результатам расчетов заполним таблицу 1

Таблица 1 – Результаты расчетов

| Обозначение выбранной посадки | Отклонения в мм | Предельные размеры в мм | Допуск | Натяги | Зазоры | допуск посадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буквен- ное | Цифровое | верхнее | нижнее | наименьшее | наибольшее |  | наибольшее | наименьшее | наибольшее | наименьшее |  |
| На сборочном чертеже | На рабочем чертеже | На сборочном чертеже | На рабочем чертеже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø46Н7/17 | отверстие Ø46Н7 | Ø | отверстие 46-0.025 | +0.025 | 0 | 46.025 | 46 | 0.025 | - | - | 0.075 | 0.075 | 0.050 |
|  | вал Ø46f7 |  | вал Ø | -0.025 | -0.050 | 45.975 | 45.950 | 0.025 | - | - |  |  |  |

11. Строим поля допусков для вала и отверстия (рис. 4)

Рис.4

Контрольные вопросы

1. Назвать виды поверхностей.

2. Дать определение поверхности охватываемой и охватывающей.

3. Дать определения номинального, действительного и предельного размеров.

4. Что такое отклонение?

5. Дать определение верхнего, нижнего и среднего отклонений.

6. Что такое допуск на размер?

7. Какие виды посадок вы знаете?

8. Чем характеризуется посадка с зазором?

9. Чем характеризуется посадка с натягом?

10. Чем характеризуется переходная посадка?

11. Что такое зазор?

12. Что такое натяг?

13. Что такое поле допуска?

14. Что показывают на поле допуска.

15. Дать определение нулевой линии.

16. Где откладываются положительные и отрицательные отклонения?

17. Чему соответствует номинальный размер?

18. Как выбирают масштаб при построении поля допуска?

19. Дать определение единой системы допусков и посадок.

20. Какая система допусков и посадок применяется в большинстве стран мира?

21. В чем принципы построения системы допусков и посадок?

22. Какой диапазон размеров охватывает ЕСКД?

23. Что характеризует единица допуска и как ее вычисляют?

24. Что называют квалитетом точности и что он характеризует?

25. Что такое основное отклонение?

26. Что такое посадка в системе вала?

27. Что такое посадка в системе отверстия?

28. Охарактеризовать методы выбора посадок.

Список используемой литературы

1. Анухин В. И. Допуски и посадки: учебное пособие/В. И. Анухин. – СПб.:Питер,2004. 207с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте – М546 порте: учебник для студ. Сред. Проф. Образования/. – Издательский центр «Академия», 2009. – 336с.

3. Интернет ресурсы

Приложения

Таблица 2 – Исходные данные

| Посадка | размер |
| --- | --- |
| N7/ h6 | N7/ f6 | H7/ r6 | H8/ f6 | G7/ g6 | К7/ h6 | H7/ k6 | Е9/ h 8 | D11/ h11 | H8/ h8 |  |
| Варианты | мм |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 50 |

Таблица 3 - Значение допусков для размеров до 1600мм в квалитетах с 01 до 18* (по ГОСТ 25346-82)

| Интервалы размеров, мм | Допуски (мкм) для квалитетов |
| --- | --- |
|  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| До 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 |
| Св. 3 до 6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| » 6 » 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 |
| » 10 » 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 |
| » 18 » 30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 |
| » 30 » 50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 |
| » 50 » 80 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 |
| » 80 » 120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 |
| » 120 » 180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| » 180 » 250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 |
| » 250 » 315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 |
| » 315 » 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 |
| » 400 » 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 |
| » 500 » 630 | 4,5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 |
| » 630 » 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 |
| » 800 » 1000 | 5,5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 |
| » 1000 » 1250 | 6,5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 |
| » 1250 » 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 |

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | H5 | G6 | H6 | IS6 | K6 | G7 | H7 | IS7 | K7 | H8 | E9 | H9 | D11 | H11 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1 до 3 | +4 0 | +8 +2 | +6 0 | +3,0 -3,0 | 0 -6 | +12 +2 | +10 0 | +5 -5 | 0 -10 | +14 0 | +39 +14 | +25 0 | +80 +20 | +60 0 |
| Св. 3 до 6 | +5 0 | +12 +4 | +8 0 | +4,0 -4,0 | +2 -6 | +16 +4 | +12 0 | +6 -6 | +3 -9 | +18 0 | +50 +20 | +30 0 | +105 +30 | +75 0 |
| » 6 » 10 | +6 0 | +14 +5 | +9 0 | +4,5 -4,5 | +2 -7 | +20 +5 | +15 0 | +7 -7 | +5 -10 | +22 0 | +61 +25 | +36 0 | +130 +40 | +90 0 |
| » 10 » 18 | +8 0 | +17 +6 | +11 0 | +5,5 -5,5 | +2 -9 | +24 +6 | +18 0 | +9 -9 | +6 -12 | +27 0 | +75 +32 | +43 0 | +160 +50 | +110 0 |
| » 18 » 30 | +9 0 | +20 +7 | +13 0 | +6,5 -6,5 | +2 -11 | +28 +7 | +21 0 | +10 -10 | +6 -15 | +33 0 | +92 +40 | +52 0 | +195 +65 | +130 0 |
| » 30 » 50 | +11 0 | +25 +9 | +16 0 | +8,0 -8,0 | +3 -13 | +34 +9 | +25 0 | +12 -12 | +7 -18 | +39 0 | +112 +50 | +62 0 | +240 +80 | +160 0 |
| » 50 » 80 | +13 0 | +29 +10 | +19 0 | +9,5 -9,5 | +4 -15 | +40 +10 | +30 0 | +15 -15 | +9 -21 | +46 0 | +134 +60 | +74 0 | +290 +100 | +190 0 |
| » 80 » 120 | +15 0 | +34 +12 | +22 0 | +11,0 -11,0 | +4 -18 | +47 +12 | +35 0 | +17 -17 | +10 -25 | +54 0 | +159 +72 | +87 0 | +340 +120 | +220 0 |
| » 120 » 180 | +18 0 | +39 +14 | +25 0 | +12,5 -12,5 | +4 -21 | +54 +14 | +40 0 | +20 -20 | +12 -28 | +63 0 | +185 +85 | +100 0 | +395 +145 | +250 0 |
| » 180 » 250 | +20 0 | +44 +15 | +29 0 | +14,5 -14,5 | +5 -24 | +61 +15 | +46 0 | +23 -23 | +13 -33 | +72 0 | +215 100 | +115 0 | +460 +170 | +290 0 |
| » 250 » 315 | +23 0 | +49 +17 | +32 0 | +16,0 -16,0 | +5 -27 | +69 +17 | +52 0 | +26 -26 | +16 -36 | +81 0 | +240 +110 | +130 0 | +510 +190 | +320 0 |
| » 315 » 400 | +25 0 | +54 +18 | +36 0 | +18,0 -18,0 | +7 -29 | +75 +18 | +57 0 | +28 -28 | +17 -40 | +89 0 | +265 +125 | +140 0 | +570 +210 | +360 0 |
| » 400 » 500 | +27 0 | +60 +20 | +40 0 | +20,0 -20,0 | +8 -32 | +83 +20 | +63 0 | +31 -31 | +18 -45 | +97 0 | +290 +135 | +155 0 | +630 +230 | +400 0 |
| » 500 » 630 | - | - | - | - | - | +92 +22 | +70 0 | - | - | +110 0 | +320 +145 | +175 0 | +700 +260 | +440 0 |
| » 630 » 800 | - | - | - | - | - | +104 +24 | +80 0 | - | - | +125 0 | +360 +160 | +200 0 | +790 +290 | +500 0 |
| » 800 » 1000 | - | - | - | - | - | +116 +26 | +90 0 | - | - | +140 0 | +400 +170 | +230 0 | +880 +320 | +560 0 |
| » 1000 » 1250 | - | - | - | - | - | +133 +28 | +105 0 | - | - | +165 0 | +455 +195 | +260 0 | +1010 +350 | +660 |
| »1250 » 1600 | - | - | - | - | - | +155 +30 | +125 0 | - | - | +195 0 | +530 +220 | +310 0 | +1170 +390 | +780 0 |

Таблица 4. Предпочтительные поля допусков. Предельные отклонения (ГОСТ 25347-82)

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | g4 | h4 | g5 | h5 | Js5 | m5 | g6 | h6 | Js6 | k6 | n6 | p6 | r6 | f7 | h7 | s7 | e8 | h8 | u8 | f9 | h9 | d11 | h11 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1 до 3 | -2 -5 | 0 -3 | -2 -6 | 0 -4 | +2,0 -2,0 | +6 +2 | -2 -8 | 0 -6 | +3,0 -3,0 | +6 0 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | -6 -16 | 0 -10 | +24 +14 | -14 -28 | 0 -14 | +32 +18 | -6 -31 | 0 -25 | -20 -30 | 0 -60 |
| Св. 3 до 6 | -4 -8 | 0 -4 | -4 -9 | 0 -5 | +2,5 -2,5 | +9 +4 | -4 -12 | 0 -8 | +4,0 -4,0 | +9 +1 | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | -10 -22 | 0 -10 | +31 +19 | -20 -38 | 0 -18 | +41 +23 | -10 -40 | 0 -30 | -30 -105 | 0 -75 |
| » 6 » 10 | -5 -9 | 0 -4 | -5 -11 | 0 -6 | +3,0 -3,0 | +12 +6 | -5 -14 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | +10 +1 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | -13 -28 | 0 -15 | +38 +23 | -25 -47 | 0 -22 | +50 +28 | -13 -49 | 0 -36 | -40 -130 | 0 -90 |
| » 18 » 24 » 24 » 30 | -7 -13 | 0 -6 | -7 -16 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | +17 +8 | -7 -20 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | +15 +2 | +28 +25 | +35 +22 | +41 +28 | -20 -41 | 0 -21 | +56 +35 | -40 -73 | 0 -33 | +74 +41 | -20 -72 | 0 -52 | -65 -195 | 0 -130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +81 +48 |  |  |  |  |
| » 30 » 40 » 40 » 50 | -9 -16 | 0 -7 | -9 -20 | 0 -11 | +5,5 -5,5 | +20 +9 | -9 -25 | 0 -16 | +8,0 -8,0 | +18 +2 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | -25 -50 | 0 -25 | +68 +43 | -50 -89 | 0 -39 | +99 +60 | -25 -82 | 0 -62 | -80 -240 | 0 -160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +109 +70 |  |  |  |  |
| » 50 » 65 » 65 » 80 | -10 -18 | 0 -8 | -10 -23 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | +24 +11 | -10 -29 | 0 -19 | +9,5 -9,5 | +21 +2 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | -30 -60 | 0 -30 | +83 +53 | -60 -106 | 0 -46 | +133 +87 | -30 -104 | 0 -74 | -100 -290 | 0 -160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +62 +43 |  |  | +89 +59 |  |  | +148 +102 |  |  |  |  |
| » 80 » 100 » 100 » 120 | -12 -22 | 0 -10 | -12 -27 | 0 -15 | +7,5 -7,5 | +28 +13 | -12 -34 | 0 -22 | +11,0 -11,0 | +25 +3 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | -36 -71 | 0 -35 | +178 +124 | -76 -126 | 0 -54 | +178 +124 | -36 -123 | 0 -87 | -120 340 | 0 -220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +76 +54 |  |  | +114 +79 |  |  | +198 +144 |  |  |  |  |
| Св. 120 до 140 » 140 » 160 » 160 » 180 | -14 -26 | 0 -12 | -14 -32 | 0 -18 | +9,0 -9,0 | +33 +15 | -14 -39 | 0 -25 | 12,5 -12,5 | +28 +3 | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | -43 -83 | 0 -40 | +132 +92 | -85 -148 | 0 -63 | +233 +170 | -43 -143 | 0 -100 | -145 -395 | 0 -250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +90 +65 |  |  | +140 +100 |  |  | +253 +190 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +93 +68 |  |  | +148 +108 |  |  | +273 +210 |  |  |  |  |
| » 180 » 200 » 200 » 225 » 225 » 250 | -15 -29 | 0 -14 | -15 -35 | 0 -20 | +10,0 -10,0 | +37 +17 | -15 -44 | 0 -29 | +14,5 -14,5 | +33 +4 |  | +79 +50 | +106 +77 | -50 -96 | 0 -46 | +168 +122 | -100 -172 | 0 -72 | +308 +236 | -50 -165 | 0 -115 | -170 -460 | 0 -290 |

Задание №2

Задание. Дан подшипник класса точности 0 или 6;  поле допуска посадочной поверхности вала или корпуса (см. табл. 1). Построить схему расположения полей допусков по системе СЭВ в соединениях. Предельные отклонения нанести на чертежах. Примечание. hB – условное обозначение поля допуска наружного кольца подшипника;  ThB – допуск того же кольца.

Краткий теоретический материал

Точность подшипников качения

Подшипники качения, работающие при самых разнообразных нагрузках и частотах вращения, должны обеспечивать точность и равномерность перемещений подвижных частей машин и приборов, а также обладать высокой долговечностью.

Работоспособность подшипников качения в большой степени зависит от точности их изготовления и характера соединения с сопрягаемыми деталями.

Точность подшипников качения (ГОСТ 520-71) определяется следующими показателями:

- точностью присоединительных поверхностей, т. е. точностью формы и размеров отверстия диаметром д во внутреннем кольце, цилиндрической поверхности диаметром D наружного кольца и ширины колец В;

- точностью размеров и формы тел качения, а также дорожек качения наружного и  внутреннего колец;

- радиальным биением дорожек качения внутреннего и наружного  колец;

- непостоянством ширины колец Up;

- биением базового торца внутреннего кольца относительно его отверстия, и наружной поверхности наружного кольца относительно базового торца;

- осевым биением дорожки качения внутреннего At и наружного Аа, колец относительно базовых торцов;

- шероховатостью посадочных и торцовых поверхностей колец.

В зависимости от перечисленных показателей точности все типы подшипников качения делят на пять классов точности: 0, 6, 5, 4, 2 (в порядке повышения точности). В классах высокой точности требования к точности деталей резко ужесточаются. Например, для внутренних колец диаметром d = 80 ... 120 мм допускаемое радиальное биение дорожки качения уменьшается с 25 (в классе точности 6) до 2,5 мкм (в классе точности 2). Дорогостоящие подшипники высокой точности следует применять только в обоснованных случаях. В машино- и приборостроении при средних нагрузках и скоростях, а также нормальной точности вращения (например, в редукторах общего назначения) в основном применяют подшипники класса точности 0; при повышенных Требованиях к точности вращения в тек же случаях применяют подшипники класса точности 6; при высоких частоте вращения и требованиях к точности вращения — подшипники классов точности 4 и 5; для прецизионных и приборов и в других особых случаях — подшипники класса точности 2. Отдельные Специальные Технические требования к подшипникам, применяемым в авиационной промышленности, на железнодорожном транспорте, в узлах станков и приборов высокой точности и Т. д., установлены ТУ. Класс точности (кроме класса 0) указывают через тире перед условным обозначением подшипника, например 6-205. ГОСТ 520-71 устанавливает также порядок маркировки, упаковки, транспортирования и хранения подшипников, обозначения и определения основных параметров. Кроме того, в ГОСТ 520-71 приведены методы контроля колец и подшипников в сборе.

Определение годности колец подшипников имеет особенность. Кольца подшипников, находящиеся до монтажа в свободном состоянии, вследствие упругих деформаций могут иметь овальность. Однако кольца могут оказаться годными даже в том случае, когда у данного подшипника наибольший Dmax , и наименьший Dmin , ; диаметры посадочных поверхностей выходят за допустимые пределы

В связи с этим в таблицах стандартов установлены предельные отклонения на номинальные и средние диаметры. Годными являются кольца, действительные значения средних диаметров которых не выходят за предельные значения средних диаметров.

Допуски и посадки подшипников качения

Для обработки валов и отверстий в корпусах в местах соединения с внутренними и наружными кольцами подшипников качения установлены ряды полей допусков, выбранные из систем допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений. В системе

ОСТ было установлено по 13 полей допусков для отверстий и валов классов точности 1-3. Для более полного удовлетворения запросов народного хозяйства установлено большее число полей допусков в квалитетах 3 - 11: 25 полей допусков для отверстий и 31 —для валов.

Система допусков и посадок, принятая для подшипников качения, обеспечивает взаимозаменяемость подшипников качения по их присоединительным размерам D и d, a также необходимое разнообразие посадок. Эта система, основанная на системе допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений, имеет ряд особенностей.

1.	Для сокращения номенклатуры подшипников качения значения предельных отклонений, установленных на размеры D u d, зависят только от размеров и класса точности подшипников и не зависят от характера сопряжения подшипников с корпусами и валами.

- Требуемый    характер    соединения    колец    подшипников    с    деталями механизмов достигается обработкой сопрягаемых поверхностей валов и отверстий  в корпусах по предельным отклонениям, соответствующим намеченным посадкам, т. е. для соединения подшипников качения с деталями механизмов приняты по наружному кольцу — система вала, а по внутреннему — система отверстия.

- Поля допусков наружного и внутреннего диаметров подшипников качения расположены ниже нулевой линии. Таким образом, поле допуска наружного диаметра подшипника D занимает такое же положение, как поле допуска основного вала, а поле допуска внутреннего диаметра, а по сравнению с полем допуска основного отверстия перевернуто относительно нулевой линии.

4.	Поля допусков, по которым обрабатывают посадочные поверхности валов и отверстий   в   корпусах   в   сочетании   с   полями  допусков,   установленными   на диаметры подшипников качения D u d, образуют специальные посадки. Это объясняется следующими причинами.

Посадочные поверхности валов и корпусов обрабатывают по IT3—IT11, а подшипников    качения   —   приблизительно    по    IT2-IT5.    Следовательно,    в сопряжениях колец с деталями механизмов получают более точные посадки, чем в сопряжениях деталей, обработанных по одинаковым квалитетам.

По внутреннему диаметру подшипников благодаря перевернутому положению поля допуска с помощью полей допусков валов из ЕСДП получают специальные посадки. Так, поля допусков переходных посадок с основными отклонениями k, m, n при сопряжении с внутренними кольцами подшипников дают посадки с небольшими гарантированными натягами. Такие посадки вполне подходят для соединения с валами тонких, хрупких и легко деформируемых колец подшипников. К точности формы и шероховатости посадочных поверхностей валов и отверстий предъявляют специальные требования. Например, в зависимости от классов точности подшипников овальность и конусность посадочных поверхностей не должны превышать 0,25  ... 0,5 допуска на размер, а шероховатость  = 0,32 ... 1,25 мкм.

Обозначения посадок подшипников качения на чертежах. На сборочных чертежах и чертежах деталей рядом с номинальным размером дают условное обозначение поля допуска только поверхности, сопряженной с подшипником. Например, сопряжение подшипника с корпусом должно быть обозначено Ǿ42Js7.

Ход работы

1. Кратко повторить материал по теме Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.

2. Исходные данные принять по таблице 1 приложения .

3. Определить:

а)	систему данного сопряжения;

б)	верхние и нижние отклонения посадочного диаметра подшипника и отверстия муфты;

в)	предельные размеры посадочных диаметров подшипников и отверстия муфты;

г)	допуски на изготовление наружного диаметра подшипников и отверстия муфты;

д) максимальный и минимальный натяга данного сопряжения;

е)	допуск натяга.

Содержание отчета

В отчет необходимо включить:

- задание с исходными данными;

- решение (см. пункты а) – е)) с подробным описанием процесса расчета;

- схемы полей допусков в соединениях;

- чертеж соединения с обозначенными допусками и посадками;

Пример выполнения задания

Задача 1. Для соединения наружного кольца подшипника качения с корпусом применено после допуска N7,  D=80 мм, класс точности подшипника 0. Определить предельные отклонения, размеры и зазоры и натяги.

Примечание. hB – условное обозначение поля допуска наружного кольца подшипника;  ThB – допуск того же кольца.

Решение

Находим по таблице. П6,П7, и формулам предельные отклонения, мкм.

Для поля допуска N7:

ES= -9мкм = 0,009 мм, TD=30мкм = 0,03 мм,  EI= -39мкм = 0,039 мм;

Находим по табл. П1 для поля допуска hB:  es = 0, ei = -ThB = -13мкм = 0,03мм..

Определяем предельные размеры:

Для отверстия в корпусе: наибольший предельный размер:

Dmax = D + ES = 80+0,009 = 80,009мм;

наименьший предельный размер:     Dmin = D + EI = 80 + 0,039 = 80,039мм.

Для наружного кольца подшипника: наибольший предельный размер:

Dmax = D + es = 80 + 0 = 80мм;

наименьший предельный размер: Dmin = D + ei = 80 + 0,013 = 80,013мм.

Получилась переходная посадка.

Находим 	придельные натяги, зазоры:

максимальный предельный зазор:

Smax = ES – ei = -0,009-(-0,013) = 0,004мм = - Nmin

максимальный предельный натяг:

Nmax = es – EI = о – (-0,039) = 0, 039мм.

Допуск переходной посадки:

ТП = Nmax-Nmin = 0, 039 + 0,004 = 0,043мм.

По найденным отклонениям чертим поля допусков (рис. 1)

Рис.1

Задача 2.  Для соединения внутреннего кольца подшипника качения, d= 40мм и класс точности 0, с валом применено поле допуска q6. Определить предельные отклонения, размеры и зазоры и натяги

Примечание. КB – условное обозначение поля допуска внутреннего кольца подшипника;  TКB – допуск того же кольца.

Решение.

Находим по таблице  П6 и П7, предельные отклонения, мкм.

Для поля допуска q6: es = -9мкм = -0,009мм, Td = 0,016, ei = - 25мкм = 0,025мм.

Для поля допуска внутреннего кольца подшипника  KB ( находим  по dm  в таблице  П.1): ES = 0мм,  EI = - ТКВ = - 12мкм = 0,012мм. ( ТКВ – допуск внутреннего кольца).

Определяем предельные размеры:

Для вала: наибольший предельный размер

dmax =  d+ es = 40+(-0,009) = 39,991мм;

наименьший предельный размер:

d min = d+ ei = 40 + (-0,025) = 39,9759мм.

Для внутреннего кольца подшипника: наибольший предельный размер:

Dmax = d + ES = 40 + 0 = 40мм;

наименьший предельный размер:

Dmin =  d + EI = 40 + (-0,012 = 39,988мм.

Получилась посадка с зазором.

Находим 	придельные зазоры: максимальный предельный зазор:

Smax = ES – ei = 0 – (-0,025) = 0,025мм;

Минимальный предельный зазор:

Smin = es – EI = -0,009 – (-0,012) = 0, 021мм.

Допуск посадки с зазором:

ТП = Smax - Smin  =0,025 – 0, 012 = 0.013мм.

Строим схемы полей допусков (рис.2)

Рис. 2.

Контрольные вопросы

- Какими показателями характеризуется работоспособность подшипников качения и какими способами ее обеспечивают?

2. Какие классы точности установлены для подшипников качения?

3. Назовите область применения подшипников качения отдельных классов точности. Выгодно ли применять подшипники высоких классов точности?

4. Изложите основные правила условных обозначений подшипников качения, приведите примеры

5. Покажите на эскизе подшипника качения основных размеров, по которым подшипники сопрягаются с валами и корпусами, а так же элементы, от точности которых зависят точность подшипников.

6. По каким причинам кольца подшипников качения могут иметь овальность, и при соблюдении каких условий она допустима?

7. Как располагается поле допуска посадочной поверхности внутреннего кольца подшипника?

8. Какие зазоры и натяги необходимы и допустимы для соединения колец подшипников качения с валами корпуса: относительно большие или относительно малые?

9. Почему к точности формы и шероховатости поверхностей валов и корпусов в местах сопряжения с кольцами подшипников качения предъявляющих повышенных требований?

10. Почему принятый способ образования посадок по наружным и внутренним диаметрам обеспечивает сокращение номенклатуры подшипников качения?

Список используемой литературы

1. Анухин В. И. Допуски и посадки: учебное пособие/В. И. Анухин. – СПб.:Питер,2004. 207с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте – М546 порте: учебник для студ. Сред. Проф. Образования/. – Издательский центр «Академия», 2009. – 336с.

3. Интернет ресурсы

Приложения

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле допуска | Js6 | K6 | K7 | N6 | M7 | M6 | g6 | h7 | h8 | js6 | K6 | m6 | n6 | p6 | h6 |
| Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний | 5 | 15 | 20 | 35 | 60 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 42 | 62 | 95 | 140 | 200 | 16 | 55 |
| Вариант | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Поле допуска | Js6 | K6 | K7 | N6 | M7 | M6 | g6 | h7 | h8 | js6 | K6 | m6 | n6 | p6 | h6 |
| Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний | 25 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 40 | 33 | 44 | 56 | 80 | 70 | 90 |

Таблица 2 -  Предельные отклонения размеров подшипников шариковых, мкм (ГОСТ 520-71)

| Номинальный диаметр отверстия d, наружный D, мм | Кольцо внутреннее | Кольцо внутреннее и наружное | Кольцо наружное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отверстие цилиндрическое | Up | Ui |  |  |
|  | dm | d |  |  | B и C | Dm | D |
|  | -EI | -EI | +ES | Не более | -ei | -ei | -ei | +es |
|  | Класс точности 0 |
| Св. 2,5 до 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 10 | 120 |  |  |  |
| » 10 » 18 | 8 | 11 | 3 | 20 | 10 | 120 | 8 | 10 | 2 |
| » 18 » 30 | 10 | 13 | 3 | 20 | 13 | 120 | 9 | 11 | 2 |
| » 30 » 50 | 12 | 15 | 3 | 20 | 15 | 120 | 11 | 14 | 3 |
| » 50 » 80 | 15 | 19 | 4 | 25 | 20 | 150 | 13 | 17 | 4 |
| » 80 » 120 | 20 | 25 | 5 | 25 | 25 | 200 | 15 | 20 | 5 |
| Класс точности 6 |
| Св. 2,5 до 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 120 |  |  |  |
| » 10 » 18 | 7 | 8 | 1 | 10 | 7 | 120 | 7 | 8 | 1 |
| » 18 » 30 | 8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 120 | 8 | 9 | 1 |
| » 30 » 50 | 10 | 11 | 1 | 10 | 10 | 120 | 9 | 11 | 2 |
| » 50 » 80 | 12 | 14 | 2 | 12 | 10 | 150 | 11 | 13 | 2 |
| » 80 » 120 | 15 | 18 | 3 | 12 | 13 | 200 | 13 | 15 | 2 |
| » 250 » 315 | - | - | - | - | - | 25 | 29 | 4 | 30 |

Таблица 3 - Значение допусков для размеров до 1600мм в квалитетах с 01 до 18* (по ГОСТ 25346-82)

| Интервалы размеров, мм | Допуски (мкм) для квалитетов |
| --- | --- |
|  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Св. 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 |
| Св. 3 до 6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 |
| » 6 » 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 |
| » 10 » 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 |
| » 18 » 30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 |
| » 30 » 50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 |
| » 50 » 80 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 |
| » 80 » 120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 |
| » 120 » 180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| » 180 » 250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 |
| » 250 » 315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 |
| » 315 » 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 |
| » 400 » 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 6 | 97 | 155 | 250 |
| » 500 » 630 | 4,5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 |
| » 630 » 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 |
| » 800 » 1000 | 5,5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 |
| » 1000 » 1250 | 6,5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 |
| » 1250 » 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 |

Таблица – 4 Значение основных отклонений валов и отверстий для номинальных размеров, мкм (по ГОСТ 25346-82)

| Интервалы размеров, мм | Верхнее отклонение вала –es всех квалитетов | Нижнее отклонение +es для всех квалитетов | Δ для квалитетов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | jS | k | m | n | p | r | s | t | u | ν |  |
|  | Все квалитеты | 4…7 | 3-7 | Все квалитеты | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 3 | 270 | 140 | 60 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | 18 | - | 0 |
| Св. 3 до 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | - | 23 | - | 1 | 3 | 4 | 6 |
| » 6 » 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | - | 28 | - | 2 | 3 | 6 | 7 |
| » 10 » 14 » 14 » 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | - | 33 | - | 3 | 3 | 7 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| » 18 » 24 » 24 » 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 |  | 2 | 0 | 8 | 15 | 22 | 28 | 35 | - | 41 | 47 | 3 | 4 | 8 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 48 | 55 |  |  |  |  |
| » 30 » 40 » 40 » 50 | 310 | 170 | 120 | 80 | 50 | 25 | 9 | 0 |  | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 48 | 60 | 68 | 4 | 5 | 9 | 14 |
|  | 320 | 180 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 70 | 81 |  |  |  |  |
| » 50 » 65 » 65 » 80 | 340 | 190 | 140 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |  | 2 | 0 | 11 | 20 | 32 | 41 | 53 | 66 | 87 | 102 | 5 | 6 | 11 | 16 |
|  | 360 | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 59 | 75 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| » 80 » 100 » 100 » 120 | 380 | 220 | 170 | 120 | 72 | 36 | 12 | 0 |  | 3 | 0 | 13 | 23 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | 240 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 120 » 140 » 140 » 160 » 160 » 180 | 460 | 260 | 200 | 145 | 85 | 43 | 14 | 0 |  | 3 | 0 | 15 | 27 | 43 | 63 | 92 | 122 | 170 | 202 | 6 | 7 | 15 | 23 |
|  | 520 | 280 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 100 | 134 | 190 | 228 |  |  |  |  |
|  | 580 | 310 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 108 | 146 | 210 | 252 |  |  |  |  |
| » 180 » 200 » 200 » 225 » 225 » 250 | 660 | 340 | 240 | 170 | 100 | 50 | 15 | 0 |  | 4 | 0 | 17 | 31 | 50 | 77 | 122 | 166 | 236 | 284 | 6 | 9 | 17 | 26 |
|  | 740 | 380 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 130 | 180 | 258 | 310 |  |  |  |  |
|  | 820 | 420 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 140 | 196 | 284 | 340 |  |  |  |  |
| » 250 » 280 »280 » 315 | 920 | 480 | 300 | 190 | 110 | 56 | 17 | 0 |  | 4 | 0 | 20 | 34 | 56 | 94 | 158 | 218 | 315 | 385 | 7 | 9 | 20 | 29 |
|  | 1050 | 540 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 170 | 240 | 350 | 425 |  |  |  |  |
| » 315 » 355 » 355 » 400 | 1200 | 600 | 360 | 210 | 125 | 62 | 18 | 0 |  | 4 | 0 | 21 | 37 | 62 | 108 | 190 | 268 | 390 | 475 | 7 | 11 | 21 | 32 |
|  | 1350 | 680 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 208 | 294 | 435 | 530 |  |  |  |  |
| » 400 » 450 » 450 » 500 | 1500 | 760 | 440 | 230 | 135 | 68 | 20 | 0 |  | 5 | 0 | 23 | 40 | 68 | 126 | 232 | 330 | 490 | 595 | 7 | 33 | 23 | 34 |
|  | 1650 | 840 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 252 | 360 | 540 | 660 |  |  |  |  |
| Отверстия | Все квалитеты |  |  | Св. 7 (см. примечание 1) |  |

Задание 3

Тема: Стандартизация резьбовых соединений

Задание: Для заданного резьбового соединения ( см. табл. 4 приложения) определить допуски, предельного отклонения, размера и зазоры; начертить схемы полей допусков для основных диаметров резьбы.

# Краткий теоретический материал

# Основные понятия и определения

К основным параметрам цилиндрических метрических резьб относятся (рис. 1, б):

D2 (D2) — средний диаметр резьбы соответственно болта и гайки;

d (D) — наружный диаметр резьбы соответственно болта и гайки;

d1 (D1) — внутренний диаметр резьбы соответственно болта и гайки;

Р — шаг резьбы; а — угол профиля резьбы; для метрических резьб а = 60°; а/2 — половина угла профиля; а/2 = 30° для метрических резьб;

Н — высота исходного профиля (Н = 0,86Р).

Для образования поля допуска диаметров d1 и D второе отклонение стандартом не назначается; основное — Н, Е, h, g и другие — задано в стандарте. Форма впадин по указанным диаметрам обеспечивается инструментом при нарезании резьбы.

В табл. 1 приведены поля допусков наружной (болт) и внутренней (гайка) резьб, используемых для образования посадок с зазором. В отличие от гладких соединений при обозначении поля допуска резьбы на первом месте указывается степень точности, а на втором — основное отклонение.

Таблица 1 – Поля допусков метрических резьб

Обозначение поля допуска резьбы болта М24 — 5g6g — определяет отклонения для среднего — 5g (на первом месте) и наружного — 6g (на втором месте) диаметров. Для гайки М24 — 4Н5Н — на первом месте указывается поле допуска (отклонения) среднего диаметра — 4Н, а на втором месте — поле допуска (отклонения) внутреннего диаметра — 5Н.

Рис.1

Ход работы

1. Кратко повторить материал по теме Допуски и посадки резьбовых соединений .

2. Исходные данные принять по таблице 4 приложения .

3. Определить:

- основные размеры резьбы гайки и болта;

- поля допусков для наружной (внутренней)  резьбы;

- допуски, предельные размеры и отклонения для наружной (внутренней)  резьбы;

- предельные зазоры (натяги);

Содержание отчета

В отчет необходимо включить:

- задание с исходными данными;

- решение (см. пункты ) с подробным описанием процесса расчета;

- схемы полей допусков в соединениях;

- чертеж соединения с обозначенными допусками и посадками;

Примеры расчета

Задание 1. Для соединения М23-7Н/7g6g определить допуски, предельного отклонения, размера и зазоры; начертить схемы полей допусков для основных диаметров резьбы.

Решение.

По табл. П1 и по формулам  находим основные размеры резьбы гайки и болта М24 с крупным шагом Р=13 мм, мм:

D = 24; d2 = D2 = 22,051; d1 = D1 = 20,752.

Поля допусков для наружной резьбы заданы:

по d-6g, по d2-7g; по d2-7g; по d1- допуск не устанавливается;

по D2 и D1-7H.

Намечаем плоско срезанную впадину. Вычислим допуски, предельные размеры и отклонения. Выписываем из табл. П5 основные отклонения для резьбы болта esh и гайки EIh , из табл. П2…П4 допуски Td(6), TD1(7), Td2(7), TD2(7). В скобках указаны степени точности. По формуле (1) определим вторые отклонения: нижнее ei для резьбы болта и верхнее ES для резьбы гайки; по Формулам (2) и (3) находим предельные размеры основных диаметров резьбы. Результаты вычислений приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты расчетов болта и гайки

| Резьба болта М24-7g7g | Резьба гайки М24-7Н |
| --- | --- |
| Диаметр резьбы, мм | d=24 | d2=22,051 | d1=20,725 | D=24 | D2=22,051 | D1=20,725 |
| Основные отклонения, мкм | Верхнее -es | Нижнее +EI |
|  | -48 | -48 | -48 | 0 | 0 | 0 |
| Допуски Td (TD), мкм | Td(6)=375 | Td2(7)=250 | - | - | TD2(7)=335 | TD1(7)=630 |
| Вторые отклонения, мкм | Нижнее –ei=es-Td | Верхнее ES=EI+TD |
|  | -423 | -298 | - | - | +335 | +630 |
| Предельные размеры*, мкм: dmax, Dmax dmin, Dmin | 23,952 23,577 | 22,003 21,753 | 20,704 d1min | Dmax 24,000 | 22,386 22,051 | 21,382 20,752 |

*Вычислим по формуле (4):

d1min = d3 = 20,319 мм;

Dmax –не нормируется.

Вычислим предельные зазоры для проверки предыдущих расчетов по разности диаметров [формулы  (5) и (6)]. Зазоры по наружному диаметру резьбы: Smax - не вычисляют, так как Dmax не нормирован;

Smin= 24-23,952 = 0,048 мм = 48 мкм.

Зазоры по среднему диаметру резьбы:

Smax = 22,386-21,753 = 0,633 мм = 335-(-298) = 633 мкм;

Smin = 22,051-22,003 = 0,048 = 48 мкм.

Зазоры по внутреннему диаметру резьба:

Smax=21,382-20,319=1,063 мм;

Smin=20,752-20,704=0,048 мм=48 мкм.

Схемы полей допусков заданной посадки по d и D, d2 и D2, d1 и D2- показаны на рис 2

Рис. 2

Задание 2. Дана посадка с натягом М24-5Н5С(2)/3p(2). Определить допуски и предельные отклонения, размеры и натяги, начертить схемы полей допусков по d2 и D2.

Решение.

Определяем основные характеристики соединения: посадки предназначена для соединения стальных шпилек с корпусом из чугуна, алюминия или магниевых сплавов; резьбовые детали по допускам и отклонениям по d2 и D2 сортируют на две группы; поля допусков - шпильки 3р, корпуса 2Н5С; шаг резьбы Р=3 мм (см. табл. П6). Впадина наружной резьбы должна иметь закругленную форму.

Определим предельные размеры, отклонения и допуски основных диаметров резьбы. По формулам (7), (4) вычисляем основные размеры резьбы шпильки d2, d1 и гнезда D2, D1. Из табл. П7 выписываем предельные отклонения и отклонения eI-II и EI-II, соответствующие границам I и II групп сортировки (см. рис. 3,б).

Рис.3

Вычисляем по формулам (2) и (3) предельные размеры, а также размеры, соответствующие границе групп I и II; по формуле (1) находим допуски диаметров резьбы. Все перечисленные величины приведены в таблице и показаны на рис. 2.

Здесь d2I-II,  D2I-II-средние диаметры, соответствующие границам сортировочных групп; eI-II, EI-II – отклонения средних диаметров, соответствующие границам сортировочных групп; TdI,II, TDI,II – допуски сортировочных групп. Предельные размеры d1 определены исходя из того, что они ограничиваются  предельными отклонениями формы впадины наружной резьбы, т.е. должны находиться в пределах от d3 до d1-2H/8. Тогда d1max≈20,320 [по формуле (8)];

d1min=d1-H/4= 20, 752-0,649 = 20,103 мм

Для деталей, относящихся к одноименным группам, вычисляем натяги Nmax I,II и Nmin I,II (рис. 2), мкм:

NmaxI=eI-II –EI=145-0=145,

NmaxII=es-EI-II=195-53=142,

NminI=eI-EI-II=95-53=42,

NminII=eI-II-ES=145-106=39.

Допуски натягов I и II сортировочных групп определяем по формуле  (9):

ТП1=ТПII=TdI+TdI =50+53=103 мм.

Такой же результат получим по разности натягов, мкм:

TNI=NmaxI-NminI=145-42=103.

Схемы полей допусков d2 показаны на рис. 3.

Рекомендуется изобразить схемы полей допусков в увеличенном размере и показать на них все предельные отклонения и натяги; Вычислить предельные натяги по предельным размерам.

Таблица 3. Результаты расчетов шпильки и гнезда

| Номинальные размеры, мм | Резьбы шпильки М24-3р(2) | Резьбы гнезда М24-2НС(2) |
| --- | --- | --- |
|  | d | d1 | d2 | d2I-II | D | D1 | D2 | D2I-II |
|  | 24 | 20,752 | 22,051 |  | 24 | 20,752 | 22,051 |  |
| Предельные отклонения, мкм | Верхнее es | eI-II | Нижнее EI |  |
|  | -170 | - | +195 | +145 | 0 | +170 | 0 | +53 |
|  | Нижнее ei |  | Верхнее ES |  |
|  | -545 | - | +95 |  | - | +570 | +106 |  |
| Предельные размеры, мм | max | 28,830 | 20,319 | 22,246 | 22,196 | - | 21,322 | 22,157 | 22,104 |
|  | min | 23,455 | 20,103 | 22,146 |  |  | 20,922 | 22,051 |  |
| Допуски, мм | Td | Td1 | Td2 | TDI;II | TD | TD1 | TD2 | TDI,II |
|  | 375 | - | 100 | 50 | - | 400 | 106 | 53 |

Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику основных типов стандартных резьб. Желательно указать номера стандартов.

2. Какие резьбы и почему применяют в неподвижных и подвижных резьбовых соединениях?

3. Назовите преимущества и недостатки резьбовых соединений.

4. Какие требования предъявляют к резьбовым соединениям?

5. Как влияет на работоспособность резьбовых соединений точность резьбы? Какими мерами она обеспечивается?

6. Влияние формы впадин наружной и внутренней резьбы на работоспособность резьбовых деталей?

7. Какие виды посадок применяют в резьбовых соединениях?

8. От точности и соотношения размеров каких элементов резьбы зависит характер и качество резьбовых посадок?

9. Почему свинчиваемость резьб обеспечивается ограничением погрешности из средних диаметров?

10. Что называют погрешностью шага резьбы? Рассмотрите виды и причины появления этих погрешностей.

11. Что называется погрешностью собственно среднего диаметра d2  или D2?

12. Что называют длиной свинчивания резьбового соединения? Чем она характеризуется и как влияет  на характер работоспособность резьбового соединения?

Список используемой литературы

1. Анухин В. И. Допуски и посадки: учебное пособие/В. И. Анухин. – СПб.:Питер,2004. 207с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте – М546 порте: учебник для студ. Сред. Проф. Образования/. – Издательский центр «Академия», 2009. – 336с.

3. Интернет ресурсы

Приложения.

Таблица 4 – Исходные данные

| Вариант | Обозначение резьбы и посадки | Измеренные размеры резьбы, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | болта | гайки |
|  |  | d | d2 | d1 | D | D2 | D1 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | M10-5H/5g6g M12-4H/3h4h M24-5G/5h6h M27x2-6G/6f M36x3-6G/6e M39-6H/6g M42-6H/6h M45-6H/6d M48-7G/8g M52x3-7H/8g M56-5H/4g M60x4-4H5H/4h M64-7G/7e6e M68x3-8G/9g8g M72x4-7H/7h6h M76x6-6H/5h4h M80x6-7G/7h6h M85x4-8H/8h M90x6-6G/6h M80x4-4H5H/4g | 9,884 11,883 23,751 26,760 35,647 38,629 41,652 44,481 47,430 51,527 55,691 59,815 63,418 67,557 71,625 75,762 79,517 84,460 89,518 79,783 | 8,913 10,813 20,859 25,509 33,829 36,184 38,923 41,821 44,408 49,827 52,239 57,293 59,872 65,741 69,158 71,935 75,849 82,153 85,917 77,245 | 8,307 10,051 20,694 24,776 32,672 34,528 37,051 39,957 42,486 48,612 49,923 55,608 57,397 64,609 67,621 69,342 73,226 80,597 83,350 75,590 | 10,085 12,092 24,097 27,118 36,086 39,104 42,128 45,150 48,180 52,257 56,257 60,078 64,164 68,082 72,125 76,168 76,206 85,254 90,186 80,109 | 9,118 10,936 21,240 25,892 34,274 36,603 39,287 42,287 45,107 50,287 52,614 57,536 60,500 66,249 69,669 72,353 76,423 82,753 86,433 77,536 | 8,531 10,248 21,075 25,123 33,143 35,132 37,576 40,576 43,258 49,172 50,446 55,987 58,172 65,334 68,170 70,039 74,172 81,303 84,118 76,024 |

Таблица П1 – Номинальные диаметры и шаги метрической резьбы рядов 1 и 2 (по ГОСТ 8724 – 81)

| Номинальный диаметр, мм | Шаг Р, мм | Номинальный диаметр, мм | Шаг Р, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – й ряд | 2 – й ряд | крупный | мелкий | 1 – й ряд | 2 – й ряд | крупный | мелкий |
| 3 |  | 0,5 |  |  | 33 | 3,5 | 2; 1,5 |
| 4 |  | 0,7 | 0,5 | 36 |  | 4 | 3; 2; 1,5; |
| 5 |  | 0,8 | 0,5 |  | 39 | 4 | 3; 2; 1,5; |
| 6 |  | 1 |  | 42 |  | 4,5 | 3; 2; 1,5; |
| 8 |  | 1,25 | 1 |  | 45 | 4,5 | 3; 2; 1,5; |
| 10 |  | 1,5 | 1,25; 1 | 48 |  | 5 | 3; 2; |
| 12 |  | 1,75 | 1,5; 1,25 |  | 52 | 5 | 3; 2; |
|  | 14 | 2 | 1,25 | 56 |  | 5,5 | 4; 3; |
| 16 |  | 2 | 1,5 |  | 60 |  | 4; 3; |
|  | 18 | 2,5 | 2; 1,5; | 64 |  | 6 | 4; 3; |
| 20 |  | 2,5 | 2; 1,5; |  | 68 | 6 | 4; 3; |
|  | 22 | 2,5 | 2; 1,5; | 72 |  | - | 6; 4; 3; |
| 24 |  | 3 | 2; 1,5; |  | 76 | - | 6; 4; 3; |
|  | 27 | 3 | 2; 1,5; | 80 |  | - | 6; 4; 3; |
| 30 |  | 3,5 | 2; 1,5; |  | 85 | - | 6; 4; 3; |

Таблица П2 -  Метрические резьбы. Посадки с зазором. Допуски диаметров d и D1, мкм (по ГОСТ 16093-81)

| Шаг Р, мм | Td наружной резьбы | TD внутренней резьбы |
| --- | --- | --- |
|  | Степень точности |
|  | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 | 67 90 95 112 132 150 170 180 212 236 265 300 315 335 355 375 | 106 140 150 180 212 236 265 280 335 375 425 475 500 530 560 600 | - - 236 280 335 375 425 450 530 600 670 750 800 850 900 950 | 90 112 125 150 170 190 212 236 280 315 355 375 425 450 475 500 | 112 140 160 190 212 236 265 300 355 400 450 475 530 560 600 630 | 140 180 200 236 265 300 335 375 450 500 560 600 670 710 750 800 | 180 224 250 300 335 375 425 475 560 630 710 750 850 900 950 1000 | - - 315 375 425 475 530 600 710 800 900 950 1060 1120 1180 1250 |

Таблица П3 - Метрические резьбы. Посадки с зазором. Допуски диаметра d2, мкм (по ГОСТ 16093-81)

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг Р, мм | Td2 для степени точности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Св. 2,8 до 5,6 | 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,25 1,5 1,75 2 2,5 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | 38 45 48 56 60 67 67 71 75 80 85 75 85 100 106 112 118 | 48 56 60 71 75 85 85 90 95 100 106 95 106 125 132 140 150 | 60 71 75 90 95 106 106 112 118 125 132 118 132 160 170 180 190 | 75 90 95 112 118 132 132 140 150 160 170 150 170 200 212 224 236 | 95 112 118 180 190 212 212 224 236 250 265 236 265 315 335 355 375 | - - 150 180 190 212 212 224 236 250 265 236 265 315 335 355 375 | - - 190 224 236 265 265 280 300 315 335 300 335 400 425 450 475 |
| Св. 5,6 до 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св.11,2 до 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 22,4 до 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 45 до 90 | 3 4 5 5,5 6 | 106 118 125 132 140 | 132 150 160 170 180 | 170 190 200 212 224 | 212 236 250 265 280 | 265 300 315 335 355 | 335 375 400 425 450 | 425 475 500 530 560 |

Таблица П4 - Метрические резьбы. Посадки с зазором. Допуски диаметра D2, мкм (по ГОСТ 16093-81).

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг Р, мм | TD2 для степени точности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Св. 2,8 до 5,6 | 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,25 1,5 1,75 2 2,5 1,5 2 3 3,5 4 4,5 3 4 5 5,5 6 | 63 75 80 95 100 112 112 118 125 132 140 125 140 170 180 190 200 180 200 212 224 236 | 80 95 100 118 125 140 140 150 160 170 180 160 180 212 224 236 250 224 250 265 280 300 | 100 118 125 150 160 180 180 190 200 212 224 200 224 265 280 300 315 280 315 335 355 375 | 125 150 160 190 200 224 224 236 250 265 280 250 280 335 355 375 400 355 400 425 450 475 | - - 200 236 250 280 280 300 315 335 355 315 355 425 450 475 500 450 500 530 560 600 |
| Св. 5,6 до 11,2 |  |  |  |  |  |  |
| Св. 11,2 до 22,4 |  |  |  |  |  |  |
| Св. 22,4 до 45 |  |  |  |  |  |  |
| Св. 45 до 90 |  |  |  |  |  |  |

Таблица П5 - Метрические резьбы. Посадки с зазором. Основные отклонения наружной и внутренней резьб, мкм (по ГОСТ 16093-81).

| Шаг Р, мм | Основное отклонение резьбы, мкм |
| --- | --- |
|  | -es наружной (d, d2) | +EI внутренней (D1, D2) |
|  | d | e | f | g | E | F | G |
| 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 | - - - 90 95 95 100 100 106 112 118 125 132 132 140 150 | 50 56 60 60 63 67 71 71 80 85 30 95 100 106 112 118 | 36 56 60 60 63 67 71 71 80 85 90 95 100 106 112 118 | 36 38 38 40 42 45 48 52 58 63 - - - - - - | 50 56 60 60 63 67 71 71 80 85 90 95 100 106 112 118 | 36 38 38 40 42 45 48 52 - - - - - - - - | 20 22 24 26 28 32 34 38 42 48 53 60 63 71 75 80 |

Таблица П6 - Метрические резьбы. Диаметры и шаги резьб для посадок переходных и с натягом, мм (по ГОСТ 24834-81, ГОСТ 4608-81)

| Диаметр резьбы d для ряда | Шаг резьбы Р | Диаметр резьбы d для ряда | Шаг резьбы Р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | крупный | мелкий | 1 | 2 | крупный | мелкий |
| 5 6 8 10 12 16 20 | 14 18 | 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 | 1 1,25 1,5; 1,25 1,5 1,5 2; 1,5 2; 1,5 | 24 30 36 42 | 22 27 33 39 45 | 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 | 2; 1,5 2 2 2 3 3 3 3 3 |

П7  – Предельные отклонения для посадок с натягом

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг Р, мм | предельные отклонения для резьбы |
| --- | --- | --- |
|  |  | наружной | внутренней |
|  |  | d2 | D2 | D1 |
|  |  | +es | Граница групп I и II | +ei | +ES | Граница групп I и II | +EI | +ES | +EI |
| Св. 2,8 до 5,6 | 0,8 | 96 | 72 | 48 | 50 | 25 | 0 | 250 | 90 |
| Св. 5,6 до 11,2 | 1 1,25 1,5 | 109 116 130 | 81 86 96 | 53 56 63 | 60 63 71 | 30 31 35 | 0 | 280 307 376 | 90 95 140 |
| Св. 11,2 до 22,4 | 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | 123 134 142 155 170 | 80 98 104 115 127 | 56 63 67 75 85 | 71 75 80 85 90 | 35 37 40 42 45 | 0 | 307 376 410 450 515 | 95 140 145 150 160 |
| Св. 22,4 до 45 | 2 3 | 160 195 | 117 145 | 75 95 | 90 106 | 45 53 | 0 | 450 570 | 150 170 |

Основные расчетные формулы:

1. Dmax=D+ES; dmax=D+es

2.Dmin=D+EI; dmin=D+ei

3.TD=ES-EI; Td=es-ei

4. Smax=ES-ei

5. Smin=EI-es

6. d2=d-0,6495P, D2=D-0,6495P

7. d1=d-1.0825P, D1=D-1,0825P

8. d3=d-1,2268P

9. ТП = TD + Td = TS = TN

10. d2пр=d2изм+ fP+fα ≤d2 (или d2max)

11. D2пр = D2изм – (fP + fα) ≥ D2 (или D2min)

Задание №4

Теоретические вопросы:

- Дать характеристику метрологическим средствам измерения.

- Пояснить правовые основы обеспечения единства измерений.

- Перечислить и кратко охарактеризовать метрологические службы РФ по обеспечению единства измерений.

- Перечислить и кратко охарактеризовать виды метрологического контроля.

- Перечислить и кратко охарактеризовать виды метрологического надзора.

- Дать понятие физической величины и методам ее измерения.

- Дать понятие измерению  и методике ее определения.

- Дать понятие результату и погрешности измерения.

- Привести технологию обработки результатов прямых многократных измерений.

- Привести классы точности средств измерения и дать краткую их характеристику.

- Сформулировать общие сведения о качестве продукции.

- Перечислить показатели качества продукции и дать им краткую характеристику.

- Охарактеризовать методы оценки качества продукции.

- Сформулировать цели и задачи сертификации.

- Перечислить области подтверждения соответствия.

- Перечислить общие правила сертификации продукции.

- Перечислить участников сертификации и их функции.

- Охарактеризовать пять этапов сертификации.

- Пояснить технологию подачи заявки на сертификацию и порядок ее оформления.

- Пояснить технологию аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.

- Пояснить особенности сертификации на автомобильном транспорте.

- Пояснить технологию контроля и испытание продукции.

- Перечислить и дать краткую характеристику видам контроля и испытаний качества продукции.

- Перечислить и кратко пояснить стандарты качества продукции на транспорте.

Список литературы.

- Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. сред. проф. образования /(И. А. Иванов, С. В. Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Кононов). – М,: Издательский центр «Академия», 2010. – 336.с.

- Кошевая И. П., Канке А. А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 20. – 416 с. – (Профессиональное образование).

- Яблонский О. П., Иванова В. А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник / Серия «Высшее образование», - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 448 с.

- Анухин В. И. Допуски и посадки: учеб. Пособие / В. И. Анухин. – СПб.: Питер, 2010. – 207с.

- Метрология, стандартизация и сертификация / под ред. Проф. А. С. Сигова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. – 336 с.

- Федеральный закон РФ № 184-ФЗ «О техническом регулиро-вании».

- Федеральный закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Интернет-ресурсы:

URL: http://db.biysk.secna.ru/umk/rp.is_standard.standard_html;

# Text boxes

Управление и образования Липецкой области

ГОБПОУ Грязинский технический колледж

Шифр №__________

# Контрольная работа

по дисциплине

«________________________»

Студента: 			_____________

Группы:

Специальности: 		23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2017, Грязи